## Slide 1: CAN Log 분석

## Slide 2: 1. Tester 와 CCU 통신(SecureAccess 시작)
000007DF 8 02 3E 80 55 55 55 55 55 81.717170 R - Tester Present (3E 80)
000007DF 8 02 10 81 55 55 55 55 55 81.742260 R - 10 80 (Diagnostic Session Control) (기본세션 전환)
000007DF 8 02 3E 80 55 55 55 55 55 83.727450 R - Tester Present (32 80)
000005D0 8 02 29 08 55 55 55 55 55 84.814510 R - 29 08 (Communication Control) 요청
000005D8 8 03 69 08 02 AA AA AA AA 84.816640 R - 69 08 02 (PR, 응딥 29 08 요청 성공 응답.)
000005D0 8 14 54 29 01 00 04 4D 01 84.838660 R - 14 54 ( ECU ISO-TP 멀티 프레임. 송신 )
000005D8 8 30 00 05 AA AA AA AA AA 84.838920 R - Flow control frame (30 )
000005D0 8 21 48 4D 43 03 43 41 01 84.844380 R - ECU 데이터 송신
...Data 전송
1. Secure Access (29h) - CCU
2. Request Download (34h)

## Slide 3: 2. Tester 와 ECU 통신(SecureAccess 통신 계속 )
...데이터 전송 계속
000005D0 8 2E A1 00 00 55 55 55 55 85.665110 R - Memo
000005D8 8 03 7F 29 78 AA AA AA AA 85.696600 R - 7F (NR), 29 (Communication Control), 78 (Respose Pending) 기다려줘.
000007DF 8 02 3E 80 55 55 55 55 55 85.736620 R - 3E 80 Tester Present
000005D8 8 10 0F 69 01 11 00 08 23 85.776640 R - ISO-TP first frame (길이 F - 15byte) , 69 (PR) 01(DiagnisticSessionControl) 11 00 (타이밍 정보)
000005D0 8 30 08 02 55 55 55 55 55 85.782110 R - Flow Control Frame 08 02 (Block 크기와 간격설정)
000005D8 8 21 89 22 5C 35 26 A2 59 85.782620 R - ECU 가 ISO-TP 연속 프레임을 전송.
000005D8 8 22 00 00 AA AA AA AA AA 85.785600 R - 또다른 Frame
000005D0 8 11 06 29 03 01 00 79 3F 85.986650 R - ECU에 요청 29(서비스 ID) 03(sub function) 10 00 79 3F (요청 데이터)
000005D8 8 30 00 05 AA AA AA AA AA 85.986910 R - Flow Control Frame 전송해도 좋아
000005D0 8 21 2B 3F EE 4E 23 23 2A 85.992370 R
000005D0 8 22 02 27 37 98 E7 E2 48 85.997570 R
1. Routine Control (31h)
2. Request Download (34h)

## Slide 4: 3.1 Tester 와 7B0(Target) 통신(SecureAccess 승인과 Target통신 )
000005D0 8 25 33 90 00 00 55 55 55 86.180610 R - Memo
000005D8 8 03 7F 29 78 AA AA AA AA 86.216620 R - 7F 29 78 요청 처리중
000005D8 8 05 69 03 12 00 00 AA AA 86.226610 R - PR 03 요청을 잘 처리함. 12 00 00 은 ECU 파라메터
000007DF 8 02 10 83 55 55 55 55 55 86.330540 R - Dianostic Session Control, Programmin Session 요청(83 - 확인요.
000007DF 8 02 3E 80 55 55 55 55 55 87.745800 R - Tester Present (3E 80)
000007DF 8 02 85 82 55 55 55 55 55 89.403650 R - 85(Control DTC Setting) 82 (sub f, DTC저장 비활성화)
000007DF 8 02 3E 80 55 55 55 55 55 89.755990 R - TR
000007DF 8 02 3E 80 55 55 55 55 55 91.765170 R - TR
000007DF 8 03 28 83 03 55 55 55 55 92.476760 R - 28 (Communication Control 서비스), 83 (특정 메시지 차단/허용), 03 파라메터
000007DF 8 02 3E 80 55 55 55 55 55 93.774340 R - TR
000007DF 8 02 3E 80 55 55 55 55 55 95.549530 R - TR
000007DF 8 02 3E 80 55 55 55 55 55 95.559860 R - TR
000007B0 8 02 10 02 55 55 55 55 55 95.585540 R - 10 02 Diagnostic Session Control, Extended Diagnostci Session 요청
000007B8 8 03 7F 10 78 AA AA AA AA 95.609520 R - 7F (NR) 10 (서비스 ID), 78 (Response Pending)
000007B8 8 06 50 02 00 32 01 F4 AA 95.678300 R - 50 02 (PR, 02) Positive Response to Diagnostic Session 00 32 01 F4
000007B0 8 02 3E 00 55 55 55 55 55 97.678680 R - TP (sub fn 0)
000007B8 8 02 7E 00 AA AA AA AA AA 97.688320 R - 7E 00 (Positive Response to TP)
000007B0 8 02 27 11 55 55 55 55 55 97.689260 R - 27 11 security Access, (Sub fn 0x11 : Seed 요청)
000007B8 8 10 0A 67 11 2F F9 7C 05 97.708290 R - 1st Frame (10 0A 10byte), 67 11 (PR to SecurityAccess) 2F F9 7C 05 Seed
000007B0 8 30 08 02 55 55 55 55 55 97.708550 R - Flow Control Frame
000007B8 8 21 5E 27 DD 70 AA AA AA 97.713330 R - 21 (연속 프레임.)
000007B0 8 10 0A 27 12 2D AB 2C 02 98.245810 R - 10 0A (First Frame) 27 12 (Security Access, sub fn 12) 테스터기가 앞서 받은 seed를 기반으로한 Key를 ECU에 전송
000007B8 8 30 00 00 AA AA AA AA AA 98.246320 R - Flow Control Frame, ECU - Tester기 전송 허용.
1. SecureAccess Control(28h)
2. Control DTC Setting (85h)
3. Communication Control (28h)
4. Diagnostic Session Control (10h 02h)
5. Security Access (27h)

## Slide 5: 3.2 Tester 와 7B0(Target) 통신(SecureAccess 승인과 Target통신 )
000007B0 8 21 36 A6 59 CD 00 00 00 98.246580 R - 연속 프레임. key 값 나머지 전송
000007B8 8 02 67 12 AA AA AA AA AA 98.268340 R - 67 12 (PR) ECU가 인증함.
000007DF 8 02 3E 80 55 55 55 55 55 98.272180 R - 3E 80 (TP)
000007B0 8 06 31 01 FF 00 F1 B1 55 98.297780 R - 31 01 (Routine Control, sub fn 0x01 (start routine), 특정 루틴 실행 요청 (메모리 초기화, 준비 작업)
000007B8 8 03 7F 31 78 AA AA AA AA 98.308360 R - 7F 31 78 (실행중 Pending 상태)
000007DF 8 02 3E 80 55 55 55 55 55 100.281950 R - TP
000007B8 8 03 7F 31 78 AA AA AA AA 100.808370 R - Pending
000007DF 8 02 3E 80 55 55 55 55 55 102.291120 R - TP
000007B8 8 03 7F 31 78 AA AA AA AA 103.308380 R - Pending
000007DF 8 02 3E 80 55 55 55 55 55 104.301230 R - TP
000007B8 8 03 7F 31 78 AA AA AA AA 105.808390 R - Pending
000007B8 8 07 71 01 FF 00 F1 B1 00 105.868380 R - 71 01 (Positive Response ) ECU 실행완료
000007B0 8 10 0B 34 00 44 00 00 10 105.872990 R - 10 0B (First Frame), 34 (RequestDownload 서비스), ECU에 프로그래밍 시작 요청
000007B8 8 30 00 00 AA AA AA AA AA 105.873410 R - Flow Control Frame
000007B0 8 21 00 00 00 00 48 55 55 105.873670 R - 연속 프레임.
000007B8 8 04 74 20 0F FF AA AA AA 105.888350 R - 74 20 (Positive Response) 다운로드 요청 수락, 전송 파라미터 제공
000007B0 8 10 4A 36 01 3B 49 0C 30 105.893550 R - 10 4A (First Frame) 36 (TransferData 서비스) 데이터 블록 전송 시작
000007B8 8 30 00 00 AA AA AA AA AA 105.894060 R - Flow Control Frame
000007B0 8 21 00 00 00 40 00 33 37 105.894320 R - 연속 Frame
000007B0 8 22 31 31 30 2D 31 45 41 105.894580 R -
1. Routine Control (31h)
2. Request Download (34h)

## Slide 6: 4. Tester 와 7B0 통신( Target Reprogramming )
000007B0 8 29 F9 B7 47 64 99 78 81 105.896200 R - Memo
000007B0 8 2A 35 CA 69 80 0F 55 55 105.896370 R - 데이터 블록 마지막 부분
000007B8 8 03 7F 36 78 AA AA AA AA 105.938350 R - 7F 36 78 (36(TransferData)서비스, Pending) 데이터 처리중
000007B8 8 02 76 01 AA AA AA AA AA 106.128390 R - 76 01 (Positive Response) Block 01을 정상적으로 수신 했음 표시
000007B0 8 01 37 55 55 55 55 55 55 106.131970 R - 37 (RequestTransferExit) 데이터 전송 종료 요청
000007B8 8 01 77 AA AA AA AA AA AA 106.148360 R - 77 (Postive Response) ECU 전송 종료 승인
000007B0 8 10 0B 34 00 44 80 08 40 106.152450 R - 10 0B (First Frame), 34 (RequestDownload 서비스) 다운로드 요청 시작
000007B8 8 30 00 00 AA AA AA AA AA 106.152880 R - Flow Control Frame
000007B0 8 21 00 00 00 02 00 55 55 106.153140 R - 연속 프레임.
000007B8 8 04 74 20 0F FF AA AA AA 106.168410 R - 74 20 (Postive Response) 다운로드 요청수락, 전송 파라미터 제공
000007B0 8 12 02 36 01 4D 2F 1D 1B 106.178140 R - 12 02 (Frist Frame) 36 (Transfer Data 서비스) 01 블록번호
000007B8 8 30 00 00 AA AA AA AA AA 106.178650 R - Flow Control Frame
000007B0 8 21 AE E1 95 99 47 16 89 106.178910 R - 연속 Frame 프로그램 Data
000007B0 8 22 E7 69 71 91 59 CB 3C 106.179160 R
1. Request Downlod (34h)
2. TransferData (36h)
3. Request Transfer Exit (37h)

## Slide 7: 5. Tester 와 7B0 통신( Target Reprogramming 계속)
000007B0 8 28 17 7D 3A A9 EE 04 74 106.330540 R - Memo
000007B0 8 29 18 9E CB 80 55 55 55 106.330800 R - 연속 Frame, 마지막 부분
000007DF 8 02 3E 80 55 55 55 55 55 106.331060 R - Tester Present
000007B8 8 02 76 02 AA AA AA AA AA 106.348380 R - 76 02 (Positvie Response) 02 Block 번호 수신
000007B0 8 12 02 36 03 AA 55 E6 A4 106.353410 R - 12 02 (First frame) 36 (TransferData) 03 Block번호 새로운 Block 전송 시작
000007B8 8 30 00 00 AA AA AA AA AA 106.353920 R - Flow Control Frame, multiframe 전송 허용.
000007B0 8 21 51 3C FD C4 22 4C 87 106.354180 R - 연속 Frame
000007B0 8 22 39 6E 17 BD B2 7C B2 106.354440 R
… 이후 계속 Block Download
000007B0 8 27 23 8A CC FB 5D DB 00 107.051180 R
000007B0 8 28 71 29 33 81 B1 11 8C 107.051350 R - Memo
000007B0 8 29 86 76 53 79 55 55 55 107.051610 R - 연속 프레임.
000007B8 8 02 76 14 AA AA AA AA AA 107.068340 R - 76 (Positive Response) 14 Block 번호 정상전 수식
000007B0 8 12 02 36 15 52 7C 6D F6 107.073460 R - 12 02 (Frist Frame) 36 (Transfer Data 서비스) 15 Block 번호 새로운 전송시작
000007B8 8 30 00 00 AA AA AA AA AA 107.073970 R - Flow Control Frame
000007B0 8 21 4C 96 C3 9A 41 E6 23 107.074140 R - 연속 Frame
000007B0 8 22 19 28 D4 45 1B F2 D0 107.074390 R
1. Request Transfer Exit (37h)
2. Transfer Data (36h)
3 … 이하 Download 반복

## Slide 8: 6.1 Tester 와 7B0 통신( Target Reprogramming 종료 과정)
1. Request Transfer Exit (37h)
2. Routine Control (31h)
3. ECU Reset (11h)
000007B0 8 25 CC 97 1A 10 9F 50 DE 227.805870 R - Memo
000007B0 8 26 74 55 55 55 55 55 55 227.806130 R - 연속 Frame
000007B8 8 02 76 01 AA AA AA AA AA 227.819100 R - 76 (Positive Response) 01 Block 번호 1 정상적 수식
000007B0 8 01 37 55 55 55 55 55 55 227.822770 R - 37 (RequestTransferExit) 전송 종료 요청
000007B8 8 01 77 AA AA AA AA AA AA 227.839070 R - 77 (Positive Response) 전송 종료 승인
000007B0 8 04 31 01 02 00 55 55 55 227.842990 R - 31 01 (Routine Control sub fn 01 (start routine)) Routine id 200
000007B8 8 03 7F 31 78 AA AA AA AA 227.849050 R - 7F 31 78 (NR, Pending) 처리중
000007B8 8 04 71 01 02 00 AA AA AA 228.609110 R - 71 01 (PR, Sub fn 01 (Start Routine)) 200 실행완료
000007B0 8 04 31 01 FF 01 55 55 55 228.613040 R - 31 01 (Routine Control) Routine id FF 01
000007B8 8 03 7F 31 78 AA AA AA AA 228.649050 R - Pending
000007B8 8 03 7F 31 78 AA AA AA AA 228.709120 R - Pending
000007DF 8 02 3E 80 55 55 55 55 55 229.135360 R - Tester Present
000007B8 8 04 71 01 FF 01 AA AA AA 230.629120 R - 71 01 (PR, Sub fn 01(Start Routine)) Routine Id FF 01
000007DF 8 02 3E 80 55 55 55 55 55 231.144540 R - Tester Present
000007B0 8 02 3E 00 55 55 55 55 55 232.628660 R - Tester Present
000007B8 8 02 7E 00 AA AA AA AA AA 232.639150 R - Tester Present 응답
000007B0 8 02 11 01 55 55 55 55 55 232.639490 R - 11 01 (ECU Reset 서비스, Sub fn 01) ECU 리셋 요청
000007B8 8 02 51 01 AA AA AA AA AA 232.649140 R - 51 01 (PR, Sub fn 01 ) ECU 리셋 요청 승인

## Slide 9: 6.2 Tester 와 7B0 통신( Target Reprogramming 종료 과정)
000007DF 8 02 3E 80 55 55 55 55 55 233.153710 R - Tester Present
000007B0 8 02 3E 00 55 55 55 55 55 234.648840 R - Tester Present
000007B8 8 02 7E 00 AA AA AA AA AA 234.659670 R - 7E (Positive Response)
000007B0 8 02 10 03 55 55 55 55 55 234.660100 R - 10 03 (Diagnostic Session Control) Extended Diagnostic Session 요청
000007B8 8 06 50 03 00 32 01 F4 AA 234.679470 R - 50 03 (Postive Response) 요청 승인, 파라메터 제공
000007B0 8 02 85 02 55 55 55 55 55 234.683740 R - 85 02 (Control DTC Setting 서비스, Sub fn 02) - *비활성화 문서 Check*
000007B8 8 02 C5 02 AA AA AA AA AA 234.689280 R - C5 02 (PR, Control DTC Setting 서비스), DTC 비활성화 승인
000007B0 8 03 28 03 03 55 55 55 55 234.693380 R - 28 03 (Communication Control 서비스, Sub fn 03) *특정 통신 체널 제어 요청*
000007B8 8 02 68 03 AA AA AA AA AA 234.709250 R - 68 03 (PR) 통신 제어 요청 수락
000007DF 8 02 3E 80 55 55 55 55 55 234.712750 R - TP
000007DF 8 02 10 83 55 55 55 55 55 234.723080 R - 10 83 (Diagnostic Session Control) Programming Session 요청
000007DF 8 02 3E 80 55 55 55 55 55 236.733020 R - TP
000007DF 8 03 28 80 03 55 55 55 55 237.796190 R - 28 80 (Communication Control 서비스, sub fn 80 03), 특정 통신 채널 제어
000007DF 8 02 3E 80 55 55 55 55 55 238.742190 R - TP
000007DF 8 02 3E 80 55 55 55 55 55 240.751360 R - TP
000007DF 8 04 14 FF FF FF 55 55 55 240.869210 R - 14 (ClearDianosticInformation 서비스) FFFFFF 모든 DTC 삭제 요청
000005D8 8 03 7F 14 78 AA AA AA AA 240.906590 R - 7F 14 78 (NR Pending) CCU
000007B8 8 03 7F 14 78 AA AA AA AA 240.909320 R - 7F 14 78 (NR Pending) Target
000005D8 8 01 54 AA AA AA AA AA AA 240.916660 R - 54 (PR) ClearDiagnosticInformation 서비스 DTC 삭제 완료. CCU
000007B8 8 01 54 AA AA AA AA AA AA 240.919470 R - 54 (PR) ClearDiagnosticInformation 서비스 DTC 삭제 완료. Target

## Slide 10: 6.3 Tester 와 7B0 통신( Target Reprogramming 종료 과정)
000007DF 8 01 04 55 55 55 55 55 55 240.920410 R - 04 (ReadDTCInformation 서비스)
000007DF 8 02 3E 80 55 55 55 55 55 242.761560 R - TP
000005D0 8 04 31 81 02 11 55 55 55 243.993690 R - 31 81 (RoutineControl, Sub fn 81(Stop Routine)) 02 11 Routine ID 종료 요청
000007DF 8 02 3E 80 55 55 55 55 55 244.770740 R - TP
000007DF 8 02 3E 80 55 55 55 55 55 246.779910 R - TP
000005D0 8 04 31 81 02 11 55 55 55 247.062360 R - 31 81 (RoutineControl, Sub fn 81(Stop Routine)) 02 11 Routine ID 종료 요청
000007DF 8 02 3E 80 55 55 55 55 55 248.790110 R - TP
000005D0 8 04 31 81 02 11 55 55 55 250.131460 R - 31 81 (RoutineControl, Sub fn 81(Stop Routine)) 02 11 Routine ID 종료 요청
000007DF 8 02 3E 80 55 55 55 55 55 250.799280 R - TP
000007DF 8 02 3E 80 55 55 55 55 55 252.808450 R - 10 81 (Diagnostic Session Control, Default 세션 요청)
000007DF 8 02 10 81 55 55 55 55 55 253.204740 R - 10 81 (Diagnostic Session Control, Default 세션 요청)
000007DF 8 02 3E 80 55 55 55 55 55 254.818650 R - TP
000007DF 8 02 3E 80 55 55 55 55 55 256.277590 R - TP
000007B0 8 02 10 81 55 55 55 55 55 291.569670 R - 10 81 (Diagnostic Session Control, Default 세션 요청) ECU(7B0)에 요청
000007B0 8 02 10 81 55 55 55 55 55 291.896750 R - 10 81 (Diagnostic Session Control, Default 세션 요청) ECU(7B0)에 요청
000007B0 8 03 22 F1 87 55 55 55 55 293.179820 R - 22 (ReadDataByIdentifier 서비스) F1 87 요청 ECU SW/Data 버전 정보 읽기
000007B8 8 10 0D 62 F1 87 34 36 31 293.199880 R - 62 F1 87 (PR) F1 87 데이터를 multiframe 반환
000007B0 8 30 08 02 55 55 55 55 55 293.202520 R - Flow Control Frame
000007B8 8 21 39 30 33 55 30 30 30 293.204660 R - 연속Frame
000007B0 8 02 10 81 55 55 55 55 55 294.549000 R - 10 81 (Diagnostic Session Control, Default 세션 요청)
000007B0 8 02 10 81 55 55 55 55 55 294.985990 R - 10 81 (Diagnostic Session Control, Default 세션 요청)
000007B0 8 03 22 F1 B1 55 55 55 55 296.242100 R - 22 (ReadDataByIdentifier 서비스) F1 B1 요청 ECU SW 버전/빌드 정보 읽기
000007B8 8 10 13 62 F1 B1 32 36 34 296.259930 R - 10 13 (First Frame) 62 F1 B1 (PR)
000007B0 8 30 08 02 55 55 55 55 55 296.262830 R - Flow Control Frame
000007B8 8 21 31 2E 4C 47 2E 4C 58 296.264710 R - 연속Frame
000007B8 8 22 33 2E 31 2E 36 30 AA 296.274690 R

## Slide 11: 7.1 Tester 와 CCU 통신( CCU와 연결 마무리 작업)
000005D0 8 02 10 81 55 55 55 55 55 301.412610 R - 10 81 (Diagnostic Session Control, Default 세션 요청)
000005D0 8 02 10 03 55 55 55 55 55 302.663680 R - 10 03 (Diagnostic Session Control) Extended Diagnostic Session 요청
000005D8 8 06 50 03 00 32 01 F4 AA 302.676660 R - 50 03 (PR, Diagnostic Session Control) 확장 진단 세션 전환 OK,
000005D0 8 03 22 F1 8F 55 55 55 55 303.763800 R - 22 (ReadDataByIdentifier 서비스) F1 8F ECU 특정 데이터 읽기
000005D8 8 03 7F 22 78 AA AA AA AA 303.796660 R - 7F 22 78 (NR, Pending)
000005D8 8 03 7F 22 78 AA AA AA AA 305.796700 R - 7F 22 78 (NR, Pending)
000005D8 8 03 7F 22 78 AA AA AA AA 307.796660 R - 7F 22 78 (NR, Pending)
000005D8 8 03 7F 22 78 AA AA AA AA 309.796700 R - 7F 22 78 (NR, Pending)
000005D8 8 03 7F 22 78 AA AA AA AA 311.796660 R - 7F 22 78 (NR, Pending)
000005D8 8 03 7F 22 78 AA AA AA AA 313.796700 R - 7F 22 78 (NR, Pending)
000005D8 8 03 7F 22 78 AA AA AA AA 315.796660 R - 7F 22 78 (NR, Pending)
000005D8 8 03 7F 22 78 AA AA AA AA 317.796700 R - 7F 22 78 (NR, Pending)
000005D8 8 03 7F 22 78 AA AA AA AA 319.796660 R - 7F 22 78 (NR, Pending)
000005D8 8 03 7F 22 78 AA AA AA AA 321.796700 R - 7F 22 78 (NR, Pending)
000005D8 8 03 7F 22 78 AA AA AA AA 323.796660 R - 7F 22 78 (NR, Pending)
000005D8 8 03 7F 22 78 AA AA AA AA 325.796700 R - 7F 22 78 (NR, Pending)
000005D8 8 10 76 62 F1 8F 0C 52 31 326.766680 R - 10 76 (First Frame) 62 F1 8F (PR, ReadDataByIdentifier) DID F1 8F
000005D0 8 30 08 02 55 55 55 55 55 326.769500 R - Flow Control Frame
000005D8 8 21 35 36 20 4C 58 33 2F 326.770690 R - 연속Frame
000005D8 8 22 31 2F 30 0C 52 31 35 326.773680 R - R1356 LX3/1/0..." "GB18384-2020..." SW 버전, 규격, 인증정보 전송
000005D8 8 23 35 20 4C 58 33 2F 31 326.776670 R - ...

## Slide 12: 7.2 Tester 와 CCU 통신( CCU와 연결 마무리 작업 계속)
000005D0 8 30 08 02 55 55 55 55 55 326.819500 R - 30 (Flow Control Frame) MultiFrame 전송
000007DF 8 02 3E 80 00 00 00 00 00 329.433690 R - TP
000007DF 8 02 3E 80 00 00 00 00 00 331.446360 R - TP
000005D0 8 02 29 08 55 55 55 55 55 331.763290 R - 29 08 (Communication Control 서비스, Sub fn 08) 특정 통신채널 제어
000005D8 8 03 69 08 02 AA AA AA AA 331.766700 R - 69 08 (PR), 02 파라메터 반환
000005D0 8 14 54 29 01 00 04 4D 01 331.854510 R - 14 54 (First Frame) 29 01 (Communication Control 요청)
000005D8 8 30 00 05 AA AA AA AA AA 331.854680 R - Flow Control Frame
000005D0 8 21 48 4D 43 03 43 41 01 331.861000 R - 연속Frame
000005D0 8 22 00 00 00 00 00 00 01 331.865950 R
… Data Download
000005D0 8 2E A1 00 00 55 55 55 55 332.645980 R
000005D8 8 03 7F 29 78 AA AA AA AA 332.686680 R - 7F 29 78 (NR, Pending)
000005D8 8 10 0F 69 01 11 00 08 B7 332.766720 R - 10 0F (First Frame) 69 01 (PR, Communication Control 응답)
000005D0 8 30 08 02 55 55 55 55 55 332.769030 R - Flow Control frame
000005D8 8 21 99 77 67 96 99 80 F9 332.769710 R - 연속Frame. CCU가 보냄.
000005D8 8 22 00 00 AA AA AA AA AA 332.772700 R
000005D0 8 11 06 29 03 01 00 45 A6 332.897630 R - 11 06 (First Frame) 29 03 (Communication Control 서비스, Sub fn 03) 특정 통신 채널 제어
000005D8 8 30 00 05 AA AA AA AA AA 332.897880 R - Flow Control frame
000005D0 8 21 A0 92 44 F6 87 DB 9F 332.904030 R - 연속Frame
000005D0 8 22 E8 A2 EA 01 CC 31 76 332.909060 R -

## Slide 13: 8 Tester 와 CCU 통신( 종료)
000005D0 8 25 E8 04 00 00 55 55 55 333.084080 R
000005D8 8 03 7F 29 78 AA AA AA AA 333.116680 R - 7F 29 78 (NR, Pending)
000005D8 8 05 69 03 12 00 00 AA AA 333.126750 R - 69 03 (PR, Communication Control ) 정상적으로 처리
000005D0 8 02 10 83 55 55 55 55 55 334.482520 R - 10 83 (DiagnisticSessionControl, Programming Session 요청)
000005D0 8 04 31 01 12 A0 55 55 55 334.853550 R - 31 01 (RoutineControl Sub fn 01 (Start Routine)) Routine id 12 A0 실행 (플리싱후 검증 이라함, CRC 체크, 메모리 무결성.)
000005D8 8 04 71 01 12 A0 AA AA AA 334.876680 R - 71 01 (PR) RoutineControl 실행
Logging stopped.